附录A2

锅炉、压力容器、安全附件、压力管道元件

电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆

制造单位许可审查内容和审查标准

1.申请人资格

1.1申请单位具有营业执照。

  - 申请单位注册地在本市行政区域内。

  - 申请单位制造地在本市行政区域内。

- 申请范围

2.1锅炉制造申请范围（表2.1）

2.2压力容器制造申请范围（表2.2）

2.3 安全附件制造申请范围（表2.3）

2.4压力管道元件制造申请范围（表2.4）

2.5电梯制造申请范围（表2.5）

2.6起重机械制造申请范围（表2.6）

2.7场（厂）内专用机动车辆（表2.7）

表2.1  锅炉制造申请范围

| 项目 | 子项目 | 制造锅炉范围 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉 制造（含安装（散装锅炉除外）、修理、改造） | 锅炉（B） | 额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉；有机热载体锅炉 |

表2.1注：

B级许可范围的锅炉承压部件由持锅炉制造许可证的单位制造，不单独进行许可。

表2.2 压力容器制造申请范围

| 项目 | 子项目 | 制造压力容器范围 |
| --- | --- | --- |
| 固定式压力容器制造（含安装、修理、改造） | 其他高压容器（A2） | 设计压力大于及等于10MPa且小于100MPa的压力容器（不包括大型高压容器） |
|  | 中、低压容器（D） | 设计压力大于及等于0.1Mpa且小于10MPa的压力容器 |

表2.2注：

a)固定式压力容器分级方法按照《固定式压力容器安全技术监察规程》执行；
       b)大型高压容器：指内径大于或者等于2米的高压容器

c)A1级覆盖A2、D级，A2、C1、C2级覆盖D级

d)压力容器制造单位可以设计与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接的工业管道（易燃易爆有毒介质除外，且不受长度、直径限制）；

表2.3  安全附件制造申请范围

| 项目 | 子项目 | 制造安全附件范围 |
| --- | --- | --- |
| 安全附件制造 | 安全阀（B） | 除A级(1.公称压力大于或者等于10 MPa且公称通径大于或者等于100mm的安全阀；2.公称压力大于或者等于4.0MPa且设计温度低于或者等于零下101℃的安全阀)以外的其他安全阀 |
|  | 紧急切断阀（B） | 除用于移动式压力容器上的紧急切断阀 |

表2.4压力管道元件制造申请范围

| 项目 | 子项目 | 制造压力管道元件范围 |
| --- | --- | --- |
| 压力管道元件制造 | 压力管道管子（B） | 除A级（公称直径大于或者等于150mm且公称压力大于或者等于10MPa用于压力管道的无缝钢管；公称直径大于或者等于800mm用于输送石油天然气的焊接钢管；公称直径大于或者等于450mm用于输送燃气的聚乙烯管）以外的无缝钢管、焊接钢管、聚乙烯管、非金属材料管 |
|  | 压力管道阀门（B） | 除A1（公称压力大于或者等于10MPa且公称直径大于或者等于300mm的金属阀门）、A2（公称压力大于4.0MPa且设计温度低于或者等于零下101℃的金属阀门）以外的，公称压力大于4.0MPa且公称直径大于或者等于50mm的其他金属阀门 |
|  | 压力管道管件(无缝管件（B1、B2）、有缝管件（B1、B2）、锻制管件、聚乙烯管件) | 锻制管件、聚乙烯管件； B1: 公称直径大于或者等于300mm且标准抗拉强度下限值大于540MPa的无缝管件、标准抗拉强度下限值大于540MPa的有缝管件； B2:其他无缝管件、有缝管件 |
|  | 压力管道法兰（钢制锻造法兰） | 钢制锻造法兰 |
|  | 补偿器（金属波纹膨胀节（B1、B2）） | B1:公称压力大于或者等于4.0 MPa且公称直径大于或者等于500mm的金属波纹膨胀节； B2:其他金属波纹膨胀节 |
|  | 元件组合装置 | 许可产品范围按相关安全技术规范的规定确定 |

表2.4注：A级覆盖B级

表2.5 电梯制造申请范围

| 项目 | 子项目 | 制造电梯范围 |
| --- | --- | --- |
| 电梯制造（含安装、修理、改造） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B） | 额定速度≤2.5m/s |
|  | 曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯） | 不分级 |
|  | 自动扶梯与自动人行道 | 不分级 |
|  | 液压驱动电梯 | 不分级 |
|  | 杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯） | 不分级 |

表2.5注：A1级覆盖A2级和B级，A2级覆盖B级。

表2.6起重机械制造申请范围

| 项目 | 子项目 | 制造起重机械范围 |
| --- | --- | --- |
| 起重机械制造（含安装、修理、改造） | 桥式、门式起重机（B） | 200t及以下（不包括岸边集装箱起重机、装卸桥） |
|  | 流动式起重机（B） | 100t及以下 |
|  | 门座式起重机（B） | 40t及以下 |
|  | 机械式停车设备 | 不分级 |
|  | 塔式起重机、升降机 | 不分级 |
|  | 缆索式起重机 | 不分级 |
|  | 桅杆式起重机 | 不分级 |

表2.6注：A级覆盖B级。

表2.7场(厂)内专用机动车辆制造申请范围

| 项目 | 子项目 | 制造场(厂)内专用机动车辆范围 |
| --- | --- | --- |
| 场(厂)内专用机动车辆制造（含修理、改造） | 非公路用旅游观光车辆（观光车、观光列车） | 观光车：额定载客人数（含驾驶人员）6—23人、且最大运行速度≤30Km/h; 观光列车：额定载客人数（含驾驶人员和安全员）≤72人、且最大运行速度≤20Km/h。 |

3 许可条件

3.1《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条；

3.2《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）