附录A1

压力管道设计单位资格许可

审查内容和审查标准

1.申请人资格

1.1 具有营业执照

1.2 申请单位注册地在本市行政区域内。

2  申请范围 (详见表1）

表1 压力管道设计申请范围

| 项目 | 子项目 | 设计压力管道范围 |
| --- | --- | --- |
| 压力管道设计 | 公用管道（GB1） | 燃气管道 |
|  | 公用管道（GB2） | 热力管道 |
|  | 工业管道（GC1） | 1.输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道； 2.输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体（包括液化烃），并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道； 3.输送流体介质，并且设计压力大于或者等于10.0MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。 |
|  | 工业管道（GC2） | 1.GC1级以外的工艺管道 2.制冷管道 |
|  | 工业管道（GCD） | 动力管道 |

表1注：GC1级覆盖GC2级、GCD级覆盖GC2级

- 许可条件

- 《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条；

- 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）