ICS 01.110

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB   / XXXXX—XXXX

固定资产投资项目节能监察技术核查报告编制规范

Specification on technology verification reports of energy conservation supervision of fixed assets investment projects

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	1

5　委托内容及要求	2

6　技术核查工作过程	2

7　项目概况	2

8　技术核查依据	3

9　技术核查内容及核查意见	3

10　技术核查结论	5

附录A（规范性附录）　固定资产投资项目节能监察技术核查报告编写格式	6

附录B（资料性附录）　固定资产投资项目节能监察技术核查报告编制提纲	9

附录C（资料性附录）　固定资产投资项目节能监察技术核查报告用表	10

附录D（资料性附录）　能源消耗量计算方法	12

前  言

本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。

本标准代替DB11/T 1208-2015。除编辑性修改外主要技术变化如下：

——删除碳排放情况相关内容；

——修改标准适用范围（见1）；

——简化项目能源消耗量核查内容（见9.5）；

——增加节能审查承诺登记表相关核查内容（见1、8、9）；

——增加技术核查结论编制要求（见10）；

——增加附录（见附录A、附录B、附录C、附录D）。

本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本标准由北京市发展和改革委员会组织实施。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准历次版本发布情况为：DB11/T 1208-2015

固定资产投资项目节能监察技术核查报告编制规范

范围

本标准规定了固定资产投资项目节能监察技术核查报告编制的术语和定义、基本规定、编制内容与要求。

本标准适用于固定资产投资项目节能审查意见或节能审查承诺登记表落实情况技术核查报告的编制。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50555  民用建筑节水设计标准

DB11/687  公共建筑节能设计标准

DB11/891  居住建筑节能设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

节能审查 Energy audit

节能审查机关根据节约能源有关法律法规、政策标准等，对固定资产投资项目节能报告进行审查并形成审查意见的行为。

固定资产投资项目节能报告 Energy conservation reports of fixed assets investment projects

项目建设单位或经其委托的第三方机构编制用于向节能审查机关申请节能审查的报告。

节能审查承诺制项目 Project of energy audit commitment

建设单位向节能审查机关做出相关承诺的固定资产投资项目。

节能审查承诺登记表 Registration form of energy audit commitment

节能审查机关向项目建设单位出具关于节能审查承诺制项目的登记文件。

基本规定

报告编制原则

客观性

技术核查报告应从固定资产投资项目建设实际出发，做出科学分析和判断，确保技术核查结果的客观和真实。

全面性

技术核查报告应对固定资产投资项目建设相关文件进行全面复核，分析项目建设是否满足相关节能规范、标准、节能审查意见（或节能审查承诺登记表）的要求。

技术核查方法

技术核查应参照国家、北京市及行业相关法律法规、标准规范，结合专家经验分析判断开展。

技术核查报告

报告内容

技术核查报告内容应包括以下内容：

委托内容及要求；

技术核查工作过程；

项目概况；

技术核查依据；

技术核查内容及核查意见；

技术核查结论。

报告格式

技术核查报告格式应符合附录A要求。

报告大纲

技术核查报告大纲应符合附录B要求。

委托内容及要求

委托内容及要求应包括以下内容：

- 委托单位、编制单位、实施技术核查的项目类别和项目名称；

- 技术核查的重点内容和时限。

技术核查工作过程

技术核查工作过程应包括以下内容：

- 到项目单位取证、提取相关资料的过程；

- 技术核查单位分专业审核、出具技术核查报告的过程。

项目概况

项目概况应包括以下内容：

- 项目名称；

- 建设单位；

- 施工图设计单位；

- 节能报告编制单位；

- 建设地点；

- 项目性质和项目类型；

- 建设内容与规模；

- 项目进度；

- 项目投资；

- 能源消耗量。

技术核查依据

技术核查依据应包括以下内容：

- 现行国家、地方有关建筑节能、绿色建筑、住宅产业化、可再生能源利用、设备能效等方面的政策、法规、设计规范、技术规程及产品标准；

- 现行国家、行业和地方推广、限制和制止（淘汰）的用能产品、设备、生产工艺、建筑材料目录；

- 项目规划意见复函、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工图及计算文件；

- 节能报告、节能验收报告、节能审查意见或节能审查承诺登记表；

- 其他与项目能源与资源使用相关的文件资料等。

技术核查内容及核查意见

技术核查内容

技术核查内容应包括但不限于以下内容：

- 项目建设规模是否落实节能审查意见；

- 项目用能方案、设备选型及能效水平是否落实节能审查意见；

- 项目能源消耗品种、项目综合能源消耗量是否落实节能审查意见；

- 节能措施是否符合相关节能标准强制性条文及相关政策文件要求；

- 项目节能审查验收意见的真实性、准确性；

- 项目是否以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查；

节能审查承诺制项目，应复核项目建设内容是否符合节能审查承诺登记表的相关内容。

建设规模核查

建设规模核查应包括但不限于以下内容：

- 复核施工图设计文件、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、固定资产投资项目节能报告、节能审查意见(或节能审查承诺登记表)及节能验收报告中建设规模和使用功能存在的差异。

- 建设规模应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、生产规模。

- 确定建筑的使用功能，应明确居住建筑、公共建筑和工业建筑。

节能审查承诺制项目，应复核项目建设规模是否符合节能审查承诺登记表的相关内容。

项目能源消耗种类核查

项目能源消耗种类核查应包括：

- 复核施工图设计文件和节能报告及节能审查意见（或节能审查承诺登记表）中能源消耗种类是否一致。

- 能源消耗种类应包括电力、市政热力、天然气及其他，不包括水、压缩空气、氧气、氮气和氦气等耗能工质。

项目建设方案、设备选型是否落实节能审查意见（或节能审查承诺登记表）核查

节能审查项目建筑专业核查

建筑专业核查应包括：

- 复核施工图设计文件和节能报告中建筑设计方案是否一致，方案应包括建筑单体数量、建筑高度、层数、朝向、电梯设置、使用功能等。

- 复核建筑专业施工图中建筑物的体形系数、窗墙面积比及屋顶透明部分的面积比、遮阳系数、外窗实际可开启面积、外窗气密性、围护结构材料及热工性能等相关参数。

- 对于3个以上单体建筑组成的项目，相同功能的建筑单体可按不少于其总数20%的原则选取复核对象，但复核的建筑单体数量不应少于3个，且各种使用功能的建筑单体数量不应少于1个。

节能审查项目暖通专业核查

暖通专业核查应包括以下内容：

- 复核施工图设计文件和节能报告中暖通设计方案是否一致，方案包括供暖、通风、空气调节、冷源与热源、监控等。

- 复核暖通专业施工图中主要用能设备能效水平，包括锅炉、壁挂炉、制冷机、多联机、分体空调、循环水泵、风机等。

节能审查项目给排水专业核查

给排水专业核查应包括以下内容：

- 复核施工图设计文件和节能报告中给排水设计方案是否一致，方案包括给水（再生水）系统、生活热水系统、排水系统、雨水系统、中水系统。

- 复核给排水专业施工图中主要用能设备能效水平，包括加压输送设备、水处理设备。

节能审查项目电气专业核查

电气专业核查应包括以下内容：

- 复核施工图设计文件和节能报告中电气设计方案是否一致，方案包括负荷等级、供配电系统、照明系统、能源计量系统、智能化系统、可再生能源发电。

- 复核项目变压器能效水平。

节能审查项目生产工艺系统核查

生产工艺系统核查应包括以下内容：

- 复核施工图设计文件和节能报告中主要生产方案是否一致。

- 复核主要生产工艺的主要用能设备能效水平。

节能审查承诺制项目，应复核项目是否符合国家及本市产业政策，是否符合国家及本市节能法律法规以及标准规范，是否符合或优于《北京市固定资产投资项目节能审查能耗和设备能效指南》的节能规范和能效标准。

项目能源消耗量核查

项目能源消耗量核查应包括但不限于：

- 复核项目空调系统、供暖系统、通风系统、给排水系统、照明系统、室内设备系统、电梯系统、生产工艺系统年耗电量；

- 复核项目餐饮系统、生活热水系统、供暖系统、生产工艺系统天然气年耗量；

- 复核项目热力年耗量；

- 复核项目汽油、柴油年耗量；

- 依据项目分项能源消耗量核查结果，折标准煤汇总得到项目年综合能源消耗量，并分析项目核查前后年能耗变化情况，列表参见附录C。

项目分项能源消耗量宜采用计量监测数据计算，如无实测数据，也可按附录	D中方法计算。

节能措施符合性核查

节能措施符合性核查应包括以下内容：

- 项目技术核查资料中居住建筑、公共建筑节能措施是否符合DB11/ 891、DB11/ 687中的强制性条文要求。

工业、基础设施项目节能措施是否符合国家、行业、地方规范标准中关于能源利用的强制性条文要求。

施工图设计文件是否满足GB17167关于能源计量器具配备的强制性要求。

节能管理措施落实情况是否符合相关政策文件要求。

技术核查结论

技术核查结论应明确描述项目是否落实节能审查意见或节能审查承诺登记表，包括但不限于：

- 项目建设规模；

项目用能方案、设备选型及能效水平；

项目综合能源消耗量；

节能措施落实情况。

技术核查结论应明确描述项目核查结果，建设内容、用能工艺、能源品种、重点用能设备、能效水平等发生重大变动的，或能源消耗总量超过节能审查意见（或节能审查承诺登记表）批准能源消耗总量10%（含），且建设单位未按照法定程序提出变更申请的，技术核查结论应判为不合格。

对于因客观因素影响，导致与节能审查意见（或节能审查承诺登记表）要求不一致的情况，应在技术核查结论中予以说明。

对于分期建设的项目，当有部分建设内容未进行施工图设计时，项目综合能源消耗量不作为判定项目技术核查合格与否的依据。

（规范性附录）
固定资产投资项目节能监察技术核查报告编写格式

报告封面

报告封面的排版要求包括：

- A4打印纸纵向纸形页边距：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米；

- 按封面内容从上到下顺序依次为：

  - 报告名称：宋体小初，加粗，居中，单倍行距，段前、段后间距为0；

  - 报告编号：黑体三号，数字及英文字母则为Times New Roman体，居中，单倍行距，段前、段后间距为0；

  - 委托单位名称、案件编码、项目单位名称、项目名称、批准文号、核查内容：黑体，三号，数字及英文字母则为Times New Roman体，单倍行距，段前、段后间距为0；

  - 编制单位名称落款：黑体三号，加粗，居中，单倍行距，段前、段后间距为0；

  - 时间落款：黑体三号，数字及英文字母则为Times New Roman体，加粗，居中，单倍行距，段前、段后间距为0；

报告内封面

页面设置

A4打印纸纵向纸形，页边矩：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米。

节能审查技术核查报告摘要表

节能审查技术核查报告摘要表的排版要求包括：

- 表格标题：宋体二号，加粗，单倍行距，段前、段后间距为0；

- 表格中内容标题：仿宋_GB2312体，小四号，加粗，1.5倍行距，段前、段后间距均为0；

- 表格中其他文字内容：仿宋_GB2312体，数字及英文字母则为Times New Roman体，小四号，1.5倍行距，段前、段后间距均为0。

报告内封面

报告封面的排版要求包括：

- A4打印纸纵向纸形页边距：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米；

- 按封面内容从上到下顺序依次为：

  - 报告名称：仿宋_GB2312体，数字及英文字母则为Times New Roman体，字号28号，加粗，居中，单倍行距，段前、段后间距均为0；

  - 编制单位名称落款：仿宋_GB2312体，小二号，加粗，居中，单倍行距，段前、段后间距均为0；

  - 时间落款：仿宋_GB2312体，数字及英文字母则为Times New Roman体，小二号，加粗，居中，单倍行距，段前、段后间距均为0。

核查项目审核单位与审核报告编写人员

核查项目委托单位、编制单位与核查报告编写人员排版要求包括：

- 委托单位：仿宋_GB2312体，字号三号，单倍行距，段前、段后间距均为0；

- 编制单位：仿宋_GB2312体，字号三号，单倍行距，段前、段后间距均为0；

- 核查项目参加人员：仿宋_GB2312体，字号三号，单倍行距，段前、段后间距均为0。

目录

目录章节标题仅编至二级。中文为仿宋_GB2312体，数字及英文字母均为Times New Roman字体，小四号，1.5倍行距，段前、段后间距均为0。

正文

页面设置

页面设置的排版要求包括：

- A4打印纸横向纸形或纵向纸形，页边矩：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米；

- 页脚页码居中。

章节标题

章节标题的排版要求包括：

- 使用“样式”编辑标题，不要使用“项目符号和编号”编辑标题；

- 标题为1.5倍行距，首行缩进2字符，段前0.5行，段后0行；

- 标题共为四级，一级标题黑体、三号、加粗，下级标题均为仿宋_GB2312体、小三号、加粗；

- 数字及英文字母均为Times New Roman体。

正文文字

正文文字的排版要求包括：

- 段落设置：左右无缩进，特殊格式为“首行缩进2字符”，间距段前、段后均为0，行距为“1.5 倍行距”；

- 正文文字仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times  New  Roman体，小三；

- 文中所列编号依次为如“(1)”、“1)”、“①”等；

- 文中各种计量单位能用英文字母表示的一律用字母表示。

表格

表格的排版要求包括：

- 表格内文字仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman体，小四号，居中，单倍行距，段前0.2行，段后0.2行；

- 正文中插入的表格列宽与正本一致对齐。若列表一页不全，接续页采用“标题行重复”；

- 紧接表格的段落、标题空一行；

- 表格均按章节编号，如“表1-1”或“表6-5”等；

- 表格编号及标题，文字仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman体，居中，四号，加粗，段前、段后均为0，行距为“1.5倍行距”。

图件

图件的排版要求包括：

- 图名放在图下，文字仿宋_GB2312体、四号，加粗，居中；段前、段后均为0，行距为“1.5倍行距” ；

- 流程图中文字采用仿宋_GB2312体、数字及英文字母均为Times New Roman体，小四号，居中；

- 图按章节编号，如“图1-1”或“图6-5”等；

- 正文中插图要求清晰，要有页码，编在报告书中间相应位置。

附件

附件内容排版要求与正文排版要求相同。

（资料性附录）
固定资产投资项目节能监察技术核查报告编制提纲

固定资产投资项目节能监察技术核查报告可按以下提纲编写

一 委托内容及要求

二 技术核查工作过程

三 项目概况

四 技术核查依据

（一） 相关标准和规范

（二） 规划文件或批复文件

（三） 项目建设单位提供相关资料

五 技术核查内容及核查意见

（一） 建设规模

（二） 项目能源消耗种类情况

（三） 项目建设方案、设备选型是否落实节能审查意见（或节能审查承诺登记表）

（四） 项目能源消耗量

1. 电力年耗量

2. 天然气年耗量

3. 热力年耗量

4. 其他能源消费年耗量

5. 项目综合能源消耗量

（五）节能措施符合性

六 技术核查结论

七 附件

（资料性附录）
固定资产投资项目节能监察技术核查报告用表

表C.1 项目年综合能源消耗量

| 序号 | 能源消耗种类 | 年消耗量（实物量） | 折标系数（当量值） | 年标准煤量（tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电力（104kWh） |  |  |  |
| 1 | 空调及供暖系统 |  |  |  |
| 2 | 给排水系统 |  |  |  |
| 3 | 通风系统 |  |  |  |
| 4 | 照明系统 |  |  |  |
| 5 | 室内设备系统 |  |  |  |
| 6 | 电梯系统 |  |  |  |
| 7 | 生产工艺系统 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 天然气（104Nm3） |  |  |  |
| 1 | 餐饮系统 |  |  |  |
| 2 | 生活热水系统 |  |  |  |
| 3 | 供暖系统 |  |  |  |
| 4 | 生产工艺系统 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 热力（GJ） |  |  |  |
| 四 | 柴油（t） |  |  |  |
| 五 | 汽油（t） |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 水不作为能源消耗种类，仅作为耗能工质。 在核查中，电力折标系数采用当量值。 常用能源品种如电力、天然气、市政热力其折标系数按最新公布的执行。 |

表C.2 核查前后项目年综合能源消耗量变化情况表

| 能源品种 | 节能报告能源消耗 | 核查报告能源消耗 | 差异 | 差异率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实物量 | 标准煤量（tce） | 实物量 | 标准煤量（tce） | 实物量 | 标准煤量（tce） |  |
| 电力（104kWh） |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气（104Nm3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 热力（GJ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油（t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油（t） |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - |  | - |  | - |  |  |
| 差异率（%）=[核查报告年综合能源消耗量（tce）-节能报告年综合能源消耗量（tce）]/节能报告年综合能源消耗量（tce）×100%。 |

（资料性附录）
能源消耗量计算方法

电力年耗量

空调系统年耗电量

空调系统年耗电量的计算方法如下：

a）对于施工图提供了空调系统设备型号、功率、台数的项目，空调系统各设备年耗电量通过公式（A.1）计算所得：

……………………………… (C.1)

式中：

Qc——项目空调耗电量（kWh）；

Wci——项目内不同建筑（部位）空调设备功率（kW）；

Ti——项目内不同建筑（部位）空调期空调装置每日平均运行小时数（h）；

Ni——项目内不同建筑（部位）空调期天数；一般情况取120天；

ζi——项目内不同建筑（部位）考虑运行时间的修正系数。

计算过程宜以表格的形式表达，见表C.1：

表C.1  空调系统年总耗电量

| 序号 | 设备名称 | 设备功率 | 设备数量 | 运行天数 | 使用时间 | 修正系数 | 年总耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kW/台) | （台） | （d） | （h） | （ζ） | （104kWh/a） |

b）对于节能监察材料中未提供空调系统设备型号、功率、台数的项目，空调系统年耗电量应通过以下公式计算所得：

………………………….（(C.2）

式中:

——空调耗电量（kWh）；

——空调冷负荷指标（W/m2）；

——空调面积，m2；

——空调期天数，北京市空调使用天数按120天；

——空调期空调装置每日平均运行小时数（h）；

——修正系数；

——空调设备能效比（分体空调），=制冷功率（W）/输入功率（W）。

SCOP——综合制冷性能系数（集中空调），SCOP=空调系统输出的冷量（kW）/空调系统输入的用电量（kW）。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.2：

表C.2  空调系统年总耗电量

| 序号 | 建筑 分区 | 单位面积 冷负荷 | 空调 面积 | 运行 天数 | 每天 小时 | 使修正 系数 | 空调设备能效比/综合制冷性能系数 | 年耗冷指标 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （W/m2） | （m2） | （d） | （h） | （） | （COP/SCOP） | kWh/m2.a | （104kWh/a） |

供暖系统年耗电量

供暖系统耗电设备主要为热源和输配系统设备，包括供暖循环泵、供暖系统补水泵、供暖系统末端设备等。年耗电量根据下式进行计算：

...................................................................（C.3）

式中:

——供暖输送设备年耗电量（kWh）；

——建筑各供暖输送系统的设备功率（kW/台）；

——各类设备的台数；

——建筑供暖输配系统每年运行天数（d）；

——建筑各供暖输配系统每日平均运行小时数（h）；

——考虑台数变化或负荷变化的修正系数。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.3：

表C.3  供暖系统年耗电量

| 序号 | 设备名称 | 电机功率 | 设备数量 | 运行 天数 | 使用时间 | 修正系数 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kW/台) | （台） | （d） | （h） | （ζ） | （104kWh/a） |

通风系统年耗电量

通风系统耗电设备主要包括厨房、地下车库、设备用房、厂房、实验室等区域的送排风机。通风系统设备年耗电量根据下式进行计算：

…………………………………………………（C.4）

式中:

——通风系统年耗电量（kWh）；

——建筑各通风（送排风）系统的风机功率（kW/台）；

——各类（送排风）风机的台数；

——建筑各通风（送排风）系统每年运行天数（d）；可根据建筑使用功能确定；

——建筑各通风（送排风）系统每日平均运行小时数（h）；可根据使用功能确定；

——考虑不同使用功能运行时间的修正系数。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.4：

表C.4  通风系统年耗电量

| 序号 | 设备名称 | 电机功率 | 设备数量 | 运行天数 | 使用时间 | 修正系数 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kW/台) | （台） | （d） | （h） | （ζ） | （104kWh/a） |
| 注: 1.同功率设备需汇总统计台数进行年耗电量计算。 |

给排水系统年耗电量

给排水系统耗电设备主要包括给水泵、中水泵、潜污泵、电开水器、热水循环泵等。给排水系统设备年耗电量根据下式进行计算：

…………………………………………（C.5）

式中：

——给排水系统年耗电量（kWh）；

——建筑各给排水系统的设备功率（kW/台）；

——各类给排水设备的台数；

——建筑各类给排水系统每年运行天数（d）；可根据使用功能确定；

——建筑各给排水系统每日平均运行小时数（h）；可根据使用功能确定；

——考虑不同使用功能运行时间的修正系数。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.5：

表C.5  给排水系统年耗电量

| 序号 | 设备名称 | 设备功率 | 设备数量 | 运行天数 | 使用时间 | 修正系数 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kW/台) | （台） | （d） | （h） | （ζ） | （104kWh/a） |
| 注: 1.同功率设备需汇总统计台数进行年耗电量计算。 |

照明系统年耗电量

照明系统包括室内照明、室外道路照明和景观照明，其年耗电量计算根据下式进行计算：

………………………………（C.6）

式中：

——照明年耗电量（kWh）；

——各建筑部位不同照明功率密度值（W/m2）；

——照明装置每日平均运行小时数（h），可根据使用功能确定；

——照明年运行天数（d）；可根据建筑使用功能确定；

——与不同的单位面积照明功率对应的建筑面积（m2）；

——不同使用功能的需要系数；

——不同使用功能平均有功负荷系数。

各区域照明功率密度值按照GB 50034中要求的进行计算。

计算过程宜以表格的形式表达，见表C.6：

表C.6  照明系统年耗电量

| 序号 | 建筑 分区 | 照明功 率密度值 | 建筑 面积 | 年运行 天数 | 每日平均运行小时 | 需要 系数 | 年平均有功负荷系数 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （W/ m2） | （m2） | （d） | （h） | （Ki） | （i） | （104kWh/a） |

室内设备系统年耗电量

室内设备指满足项目一般功能性要求的设备，包括通常从插座取电的各种设备，如计算机等办公设备、电视等家用电器，其年耗电量计算根据下式进行计算：

………………………………...（C.7）

式中:

——室内设备系统年耗电量（kWh）；

——建筑各部位不同设备系统单位面积功率指标（W/m2），各部位设备功率相同可合并；

——与不同的室内设备系统对应的建筑面积（m2）；

——室内设备系统每年运行天数（d），可根据建筑使用功能确定；

——室内设备系统每日平均运行小时数（h），可根据使用功能确定；

——不同使用功能的需要系数；

——不同使用功能的平均有功负荷系数。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.7：

表C.7  室内设备系统年耗电量

| 序号 | 建筑 分区 | 平均功率密度 | 建筑 面积 | 年运行 天数 | 每日平均运行小时数 | 需要 系数 | 年平均有功负荷系数 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （W/ m2） | （m2） | （d） | （h） | （Ki） | （ζi） | （104kWh/a） |

电梯系统年耗电量

电梯系统包括乘客电梯、载物电梯和扶梯，其年耗电量根据下式进行计算：

……………………………………….（C.8）

式中：

——电梯系统年耗电量（kWh）；

——建筑各类（栋）电梯的功率（kW/台）；

——各类（栋）电梯的台数；

——建筑各类（栋）电梯每年运行天数（d），可根据使用功能确定；

——建筑各类（栋）电梯每日平均运行小时数（h），可根据建筑使用功能确定；

——不同使用功能的需要系数;

——不同使用功能平均有功负荷系数。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.8：

表C.8  电梯系统年耗电量

| 序号 | 设备 名称 | 单台 功率 | 数量 | 年运行天数 | 每日平均运行小时数 | 需要 系数 | 年平均有 功负荷系数 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kW） | （台） | （d） | （h） | （Ki） | （ζi） | （104kWh/a） |

生产工艺系统年耗电量

生产工艺系统包括实验设备、信息机房、化验仪器、餐饮、工艺设备等，其年耗电量按下式计算：

………………………………………（C.9）

式中:

——生产工艺系统设备耗电设备年耗电量（kWh）；

——单台设备功率（kW）；

——设备台数；

——设备每年运行天数（d），可根据不同使用功能确定；

——设备每日平均小时数（h），可根据不同使用功能确定；

——不同使用功能的需用系数。

——不同使用功能的年平均有功负荷系数。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.9：

表C.9  生产工艺系统年耗电量

| 序号 | 设备名称 | 电机功率 | 设备 数量 | 年运行 天数 | 每日平均小时数 | 需用 系数 | 年平均有 功负荷系数 | 年耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kW/台） | （台） | （d） | （h） | （Ki） | （ζi） | （104kWh/a） |

天然气年耗量

餐饮系统年耗气量

对于居住建筑，餐饮系统耗气量包括居民餐厨及配套商业餐饮；对于公共建筑，餐饮系统耗气量主要为食堂及商业餐饮。

年耗气量可通过下式进行计算：

………………………………………….（C.10）

式中：

——全年耗气量（万Nm3）；

——年用气量指标（MJ/人或座·年）；

——天然气用气计算单位数（人数、座）;

——天然气热值（MJ/Nm3）；

计算过程应以表格的形式表达，见表C.10：

表C.10  餐饮系统年耗气量

| 类别 | 居住人数 或座位数 | 年天然气用气量 | 天然气热值 | 耗气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | Qn | Qr | / |
|  |  | （MJ/人·a） （MJ/座·a） | （MJ/a） | （MJ/Nm3） | （104Nm3） |

生活热水系统年耗气量

生活热水系统年耗气量可按下述公式进行计算：

a）生活热水系统年耗气量根据以下公式计算：

………………………………………………………….（C.11）

式中:

——生活热水系统年耗气量（Nm3）；

——生活热水系统年耗热量（GJ）；

——天然气热值（MJ/ Nm3）；

——生活热水热源运行效率（按节能标准要求取值，户式采暖炉按不低于GB 20665节能等级2级要求取值）。

b）生活热水系统年耗热量可通过下式计算：

……………………… （C.12）

式中:

——生活热水系统年耗热量（GJ）；

——热水用水定额[L/(人.d)]或[L/（床.d）]；热水用水定额按GB50555进行选取；

——用水计算单位人数（人数或床位数等）；

——日平均系数；

——建筑各类生活热水使用天数；

——水的比热（J/（kg·℃）），取C=4187J/（kg·℃）；

——水温为trc时的热水密度（kg/L），可近似取=1；

——加热设备出口热水温度（℃），一般可取60℃；

——冷水计算温度（℃），一般可取地下水10℃；地面水4℃。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.11：

表C.11  生活热水系统年耗气量

| 序号 | 用水 项目 | 使用 数量 | 用水 量标准 | 日均使 用系数 | 平均日 用水量 | 年使 用天数 | 年用 水量 | 年耗 热量 | 年耗 气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （人) | （L/d·人） | （kd） | （m3/d） | （d） | （m3/a） | （GJ/a) | （104Nm3） |

供暖系统年耗气量

供暖系统年耗气量可按下述公式进行计算：

a）根据供热设备运行效率、管网输送效率按下列公式估算年耗热量：

……………………(C.13)

式中：

——供暖系统年耗热量（GJ）；

——项目内不同建筑（部位）的热负荷指标（W/m2）；

——项目内不同建筑（部位）的供暖期供暖装置每日平均运行小时数（h），连续采暖一般取24h；

——项目内不同建筑（部位）的供暖期天数，一般情况取123天；

——对应不同供暖热负荷指标的供暖面积（m2）；

——负荷修正系数；如公共建筑有值班采暖时可分时段计算，取不同的修正系数；

——供暖设备运行效率（按节能标准要求取值，如采用户式采暖炉，按照不低于GB20665节能等级2级要求取值）；

——供暖管网输送效率（按节能标准要求取值，如采用户式采暖炉取1）；

b）计算得到年耗热量后，可通过以下公式计算供暖系统年耗气量：

……………………………………………………………（C.14）

式中：

——供暖系统年耗气量（Nm3）；

——供暖系统年耗热量（GJ）；

——天然气热值（MJ/ Nm3）。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.12。

表C.12  供暖系统年耗气量

| 序号 | 建筑 分区 | 单位面积热负荷 | 建筑 面积 | 运行 天数 | 每天 小时 | 负荷修正系数 | 管网 效率 | 供热设 备效率 | 年耗 热量 | 天然气热值 | 年耗天 天然气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （W/ m2） | （m2） | （d） | （h） | () | () | () | （GJ/a） | （MJ/ Nm3） | (104Nm3/a) |

生产工艺系统设备耗气量计算

生产工艺系统年耗气量可按下述公式进行计算：

a）生产工艺系统设备耗蒸汽量按下式计算：

…………………………………………………（C.15）

式中:

Qz——生产工艺系统设备年耗蒸汽量（t）；

qi——单台设备每小时耗蒸汽量（t/h）；

ni——设备台数（台）；

Ni——设备年运行天数（d）；

Ti——设备每天运行小时数（h）;

Ki——不同使用功能的需用系数。

b）生产工艺系统设备年耗气量根据以下公式计算：

…………………………………………………………….（C.16）

式中:

Q——生产工艺系统设备年耗气量，（Nm3）；

Qr——蒸气热值，（kJ/kg）；

Qz——年耗蒸汽量，（t）；

qrq——天然气热值，MJ/Nm3；

ƞ1——热源运行效率。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.13。

表C.13  生产工艺系统设备年耗气量

| 序号 | 设备名称 | 单台设备每小时耗蒸汽量 | 设备台数 | 运行 天数 | 每天 小时 | 蒸汽热值 | 天然气热值 | 需用系数 | 年耗天 天然气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （t/h） | （台） | （d） | （h） | （kJ/kg） | （MJ/Nm3） |  | (104Nm3/a) |

热力消耗量

应按照建筑类型选择相应的负荷估算指标从而估算供暖耗热量，可通过下式计算：

………………………（C.17）

式中：

——项目供暖耗热量（GJ）；

——项目内不同建筑（部位）的供暖期供暖装置每日平均运行小时数（h），连续采暖一般取24h；

——项目内不同建筑（部位）的供暖期天数；一般情况取123天；

——项目内不同建筑（部位）的热负荷指标（W/m2）；

——对应不同供暖热负荷指标的供暖面积（m2）；

——负荷修正系数；如公共建筑有值班采暖时可分时段计算，取不同的修正系数；

——供暖管网输送效率；（按节能标准要求取值）。

计算过程应以表格的形式表达，见表C.14。

表C.14  供暖系统年耗热量

| 序号 | 建筑 分区 | 单位面积热负荷 | 建筑 面积 | 设计热 负荷 | 运行 天数 | 每天 小时 | 修正 系数 | 管网 效率 | 年耗 热量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （W/m2） | （m2） | （kW） | （d） | （h） | （） | （） | （GJ/a） |

汽油柴油消耗量

汽油柴油年消耗量可按下述公式进行计算：

Kj …………………………………………（C.18）

式中:

Qw——设备汽油柴油消耗量（t）；

qj——单台设备每小时耗汽油柴油量（t/h）；

nj——设备台数（台）；

Nj——设备年运行天数（d）；

Tj——设备每天运行小时数（h）

Kj——不同使用功能的需用系数。

表C.15  汽柴油年消耗量

| 序号 | 设备名称 | 每小时耗汽油柴油量 | 设备台数 | 年运行天数 | 每天运行小时数 | 需用 系数 | 年耗 汽柴油量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （t/h） | （台） | （d） | （h） | （） | （t/a） |