2021年北京市测地型GNSS接收机

产品质量监督抽查实施细则

- 适用范围

本细则适用于北京市测地型GNSS接收机产品质量监督抽查。

2.检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本细则。

BD 420009-2015 《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）测量型接收机通用规范》；

经企业自我声明公开的测地型GNSS接收机企业标准及产品明示质量要求。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 强制性/推荐性 | 检验项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安全性指标 | 性能 指标 | 其他 指标 |
| 1 | 接收机外观检视 | BD 420009-2015 4.1 | 推荐性 |  |  | ● |
| 2 | 接收机电气-电压保护 | BD 420009-2015 4.2 |  | ● |  |  |
| 3 | 接收机显示状态检测 | BD 420009-2015 4.3.2 |  |  |  | ● |
| 4 | 接收机参数设置检验 | BD 420009-2015 4.3.1 |  |  |  | ● |
| 5 | 接收机接口检验 | BD 420009-2015 4.4 |  |  |  | ● |
| 6 | 接收机数据存储检验 | BD 420009-2015 4.5 |  |  |  | ● |
| 7 | 接收机捕获灵敏度（GPS） | BD 420009-2015 4.6.3 |  |  | ● |  |
| 8 | 接收机跟踪灵敏度（GPS） | BD 420009-2015 4.6.4 |  |  | ● |  |
| 9 | 温启动首次定位时间 | BD 420009-2015 4.7.2 |  |  | ● |  |
| 10 | 热启动首次定位时间 | BD 420009-2015 4.7.3 |  |  | ● |  |
| 11 | RTK初始化时间 | BD 420009-2015 4.7.4 |  |  | ● |  |
| 12 | RTK测量水平精度 | BD 420009-2015 4.9.3 |  |  | ● |  |
| 13 | RTK测量垂直精度 | BD 420009-2015 4.9.3 |  |  | ● |  |
| 14 | 单点定位水平精度 | BD 420009-2015 4.9.1 |  |  | ● |  |
| 15 | 单点定位垂直精度 | BD 420009-2015 4.9.1 | 推荐性 |  | ● |  |
| 16 | 静态基线测量水平精度 | BD 420009-2015 4.9.2 |  |  | ● |  |
| 17 | 静态基线测量垂直精度 | BD 420009-2015 4.9.2 |  |  | ● |  |
| 18 | 接收机内部噪声水平 | BD 420009-2015 4.8 |  |  | ● |  |
| 19 | 天线相位中心一致性 | BD 420009-2015 4.10 |  |  | ● |  |
| 20 | 1PPS精度 | BD 420009-2015 4.11 |  |  | ● |  |
| 21 | 贮存温度 | BD 420009-2015 4.13.1 |  |  |  | ● |
| 22 | 高温湿热 | BD 420009-2015 4.13.2 |  |  |  | ● |
| 22 | 振动 | BD 420009-2015 4.13.3 |  |  |  | ● |

4.抽样

4.1一般情况下，每家企业抽取1种型号的测地型GNSS接收机产品。

4.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其他方式表明合格的产品。

4.3抽样基数满足抽样数量即可。每种产品抽取同型号产品4台。其中2台为检验用样品，另2台为备用样品。需要两台仪器联合进行检验的项目采用两台样品，需要一台样品可以进行检验的项目，采用2台检验样品中的一台样品，由检验机构随机确定。

4.4 受检单位应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4.5 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

4.6 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

4.7一般情况下，抽样人员负责将全数样品携带或寄送到指定的检验机构。需要受检单位协助寄、送样品的，受检单位应在《产品质量监督抽查/复查抽样单》规定的寄送截止时间内将样品寄送到指定的检验机构。

5.被抽查企业应提供以下资料

5.1测地型GNSS接收机型式批准证书。

5.2被抽查测地型GNSS接收机产品执行的相关产品标准。

5.3被抽查测地型GNSS接收机产品合格证。

5.4测地型GNSS接收机产品使用说明书。

其中产品合格证、使用说明书随样品封存。其它资料，抽样员应与原件确认后，将复印件带回。

6.判定原则

6.1所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。

6.2法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

7、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料（异议材料同时抄送承担监督抽查后处理工作的区局）；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

编制人：                 审核人：            审批人：

日  期：                  日  期：           日  期：

国家光电测距仪检测中心

（公章）